Le relais amateur de télévision numérique et analogique F1ZWF

Modification suite à inversion de fréquence en septembre 2018

Voila les mises à jour

Le relais est situé au Mont des Alouettes  ( ville : Les Herbiers 85500 )

Au nord du département de la Vendée.

Ce relais est fermé de 23h à 7h

Altitude :	NFG  224 mètres

Antennes E : à 29 m

Antennes R : à 13m

Latitude :	46° 54’ 09,7’’ N

# Longitude :	01° 00’ 00’’ W

Locator :	IN96LV

Identification : 	F1ZWF

Sortie : 1285 MHz  numérique, SR 1500  polarisation horizontale

Entrée : 437 MHz numérique polarisation horizontale

Entrée : 438,5 MHz analogique polarisation horizontale

Télécommande : 144,750 MHz polarisation verticale

# Antennes

Entrée : 4 antennes Yagi 5 éléments dirigées : La Roche sur Yon (233°), Challans (265°)

Nantes (310°), Cholet (30°)

Sortie :  4 antennes sextuples quad, disposées sur le même plan et orientées comme ci-dessus

Téléc : 1 antenne colinéaire écartée de 1 m du pylône et à 12 m du sol.

# Equipements :

Réception :	4 antennes + coupleur 4 voies

Préampli F5RCT gain 35 dB et NF 0,7

40m câble ½ pouce

Convertisseur SUP 2400

1 splitter perte 4dB

1 démodulateur numérique

1 démodulateur analogique

Emission :	Tx  type minimods en modulation DVB-S  encoder :MPEG2, SR 1500,  FEC : ¾

PID vidéo :1000  PID : audio :1001  PID  PCR :1000

1 ampli (2 x hybrides M57762)  30W  (Bird)

40 m câbles ½ pouce

4 antennes + coupleur  4 voies

Télécommande :

1 TX-RX  modèle ATR 421, en FM sur 144,750 MHz.,  P : 9 W (Bird)

17m de câble ½ pouce

1 antenne colinéaire

2 caméras ont été installées pour visu du site, une dirigée sur les Herbiers, plein sud et l’autre vers l’ouest, direction la Gaubretière.

Logique relais :  le fonctionnement est le suivant :

Lors de son ouverture (*85#), le relais émet une mire avec incrustation pendant 1 mn durant laquelle il est possible de sélectionner l'entrée 437 en numérique (*86#) ou 438,5 analogique (*87#) durant 10 mn avec une incrustation de 10 sec toutes les 2 mn ( pour créer un genre de QSL en prenant une photo de l'écran )

Durant ces 10mn, le relais repasse en mode mire si le signal vidéo reçu disparait et inversement.

Récapitulation de ces codes DTMF reçu sur 144,750

* 85 #  ouverture du relais

* 86 #  entrée numérique

* 87 #  entrée analogique

* 88 #  caméra ON

* 89 #  caméra OFF

* 90 #  arrêt du relais

attention : si l'on veut faire passer le relais en réception (437) d'un signal vidéo numérique en analogique, ou l'inverse, il faut tout d'abord arrêter le relais par * 90 # et ensuite réouvrir le relais (* 85 #) et choisir son nouveau mode (* 8 6 # ou * 87 #)

la logique est faite sur la base de 2 Arduinos (1 Uno et 1 Mega).

attention : le transceiver de télécommande, émet des tonalités :

- Après chaque envoi de code, vous pouvez entendre en retour et sur la même fréquence, un accusé de réception par l'émission d'un bip aigu court signalant que le code a été reçu et est valide.

- La réception après ce bip d'un K signifie que le relais attend un ordre de votre part.

Par exemple :

- A l'ouverture du relais par l’utilisateur (*85#) vous recevez un bip aigu suivi d’un K ( bip aigu  = code reçu et valide et le K signalant l'attente d'une commande par ex *86# ou *87# pour l'instant.

Sinon, la réception ( de votre coté sur 144,750) comme accusé de réception d'un ou d'une succession de tons longs et graves signifie  :

- un ton vous indique que la logique a reçu un code faux ou incompris

- deux tons vous informe que le relais est déjà ouvert et déjà en émission (mire ou vidéo reçu sur (437)

- trois tons vous indique que le relais est en mode administrateur pour sa maintenance

- quatre tons vous indique que le relais est en mode silence (contest ou sur demande de l’administration, etc.)

si vous n'entendez rien, soit la puissance de votre émission 2m est trop faible soit le relais est en panne,        (essayez tout de même 2 ou 3 fois)

Dans le coin en bas à gauche, indication du temps restant et du mode sélectionné ( N numérique et A analogique )

Un grand merci à Denis F6ITK pour la réalisation de la logique, à Serge F4FGW pour la réalisation de l'alimentation,

à Benoît F4GDG pour la fourniture et le montage de certains éléments matériels, à Gaston F6CGI pour l'aide apportée à la réalisation de circuits vidéo, à Jean F5RLP pour l'aide apportée au montage sur place

et à Michel F6BGZ et Jean F8ASZ pour les essais avant mise en place.

et sans oublier les OM Nantais (ED44) qui ont mis 476 € dans la cagnotte pour nous aider à faire l'acquisition de l'émetteur Minimods.

un exemple de contact ( sans aucune gêne de terrain et à 50 km) Michel F6BGZ, vendredi 12 février,2016 rentrait dans le relais en 1285 N avec seulement 100 mW, mais il lui fallait 7W en analogique pour avoir un B5 en retour.

Voir d’autres infos et photos sur notre site F6KUF (d’ici quelque jours)

F4DAI   Responsable du relais					le 7 octobre 2018